## Slide 1
VPN
(Virtual Private Networks)

## Slide 2
Agenda
I.
Was ist ein VPN?
II.
Aufbau eines VPN
III.
Ausprägungen eines VPN Netzes
IV.
Tunneling Protokolle
V.
IPSec
VI.
VPN in Verbindung mit einer Firewall
VII.
Fazit

## Slide 3
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Was ist ein VPN?
03 / 33
Begriffserklärung
VPN = Virtual Private Networks
Virtual: besteht aus verschiedenen Netzen
Private: Kommunikation geheim und sicher
Network: besteht aus einer Gruppe die über div. Protokolle miteinander kommunizieren
Notes: Virtual:
Ein Virtual Private Network vermittelt nur den Anschein, ein einziges Netz zu sein, besteht aber in Wirklichkeit aus verschiedenen unabhängigen Netzen.
Private:
bedeutet, dass die Kommunikation über „untrusted Networks“ geheim und über öffentliche Netze sicher geführt wird.
Network:
besteht in diesem Zusammenhang aus einer Gruppe von Computern, die über div. Protokolle miteinander kommunizieren.

## Slide 4
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Was ist ein VPN?
04 / 33
Allgemein
Ein VPN verbindet zwei Rechner oder Netzwerke miteinander
➔Nutzt Internet Protokoll als Trägermedium
Auf Basis von Software oder Hardware
Für den Benutzer wie eine „normale“ Netzwerkverbindung zum Zielrechner
Vor Allem bei großen Unternehmen
günstige Alternative zu klassischen Dial-In- / Remote Access-Lösungen
Notes: Trägermedium: Internet oder einfach andere MEHRER VERSCHIEDENE Netze
große Unternehmen:
unternehmenskritischen Anwendungen und der Anbindung unternehmensfremder Nutzer.
um externe Mitarbeiter oder kleinere Niederlassungen ans Firmennetz anzubinden.
z.B. Außendienstmitarbeiter in Hamburg mit Firmennetzwerk in Berlin

## Slide 5
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Was ist ein VPN?
05 / 33
Anforderungen
Benutzerauthentifizierung
Adressenverwaltung
Datenverschlüsselung
Schlüsselmanagement
Multiprotokollunterstützung
Notes: Benutzerauthentifizierung. Die Lösung muss die Identität des Benutzers überprüfen und den VPN-Zugriff ausschließlich auf autorisierte Benutzer einschränken. Weiter muss sie Überwachungs- und Kontoführungseinträge führen, aus denen hervorgeht, wer wann auf welche Informationen zugegriffen hat.
Adressenverwaltung. Die Lösung muss die Adresse eines Clients auf dem privaten Netz zuordnen und sicherstellen, dass private Adressen privat bleiben.
Datenverschlüsselung. Die auf dem öffentlichen Netzwerk übertragenen Daten müssen für nicht autorisierte Clients auf dem Netzwerk unlesbar sein.
Schlüsselmanagement. Die Lösung muss Verschlüsselungsschlüssel für den Client und den Server erzeugen und aktualisieren.
Multiprotokollunterstützung. Die Lösung muss mit den Protokollen arbeiten können, die im öffentlichen Netzwerk im Allgemeinen verwendet werden. Dazu zählen u. a. IP und Internetwork Packet Exchange (IPX).

## Slide 6
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Aufbau eines VPN
06 / 33
Datenübertragung durch Tunneling
Zwischen dem Client und Server wird ein IP-Tunnel aufgebaut
Datenpakte können Tunnel nicht verlassen und fremde Datenpakete können nicht in den Tunnel
Notes: VPN-SERVER = Gateway

Firewall

VPN-Router
VPN Server kann entweder in der Firma stehen
Oder
Beim Internet-Service-Provider

## Slide 7
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Aufbau eines VPN
07 / 33
Tunnelaufbau vollzieht sich in 3 Phasen:
Authentifizierung
Tunnelaufbau
Übertragungsphase
Notes: Bei der
Authentifizierung
baut der Client seine Wählverbindung zum
Point of Presence (
PoP), dem Einwahlknoten des Standortes, auf und wird vom Netzwerk identifiziert.
Ist der Benutzer als berechtigt anerkannt worden, wird für ihn ein
IP-Tunnel
zwischen Client und Server etabliert.
Steht der Tunnel
zwischen den Kommunikationspartnern, kann mit der
Übertragung begonnen werden
. Die originalen Pakete werden vom Client in IP-Pakete eingepackt und zum
Server transportiert. Dort werden sie ausgepackt und zum eigentlichen Empfänger weitergeleitet. Das Ganze funktioniert natürlich auch in die Gegenrichtung.

## Slide 8
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Aufbau eines VPN
08 / 33

## Slide 9
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Aufbau eines VPN
09 / 33
Grundprinzip des Verpackens
Verpacken der Anwendungsdatenpakete in die Datenpakete des Transportprotokolls
Bei VPN-Verbindungen werden die normalerweise für die Übertragung fertigen Rahmen nochmals in das Ebene-3-Protokoll IP eingepackt
Das resultierende IP-Paket fungiert praktisch wie ein Container und kann über jedes IP-Netz transportiert werden
Notes: Bei Verwendung von IP als Transportprotokoll werden die ursprünglichen Pakete der Anwendung unverändert in das Datenfeld der IP-Pakete eingetragen. Normalerweise werden die Daten einer Anwendung zum Transport in Pakete
des jeweiligen Netzprotokolls unterteilt und mit dem für die Paketsteuerung im Netz erforderlichen Paketkopf (Header) versehen. Das so entstandene Datenpaket der Ebene 3 wird im Datenfeld eines Rahmens der Ebene 2 entsprechend der verwendeten Netzwerktechnologie transportiert. Um beispielsweise mit einem Novell-Server über eine Standleitung mittels Point-to-Point Protocol (PPP) zu kommunizieren, muss ein PC die Anwendungsdaten in Pakete des Novell-Netzprotokolls IPX einpacken. Zum Versenden über die Standleitung werden diese IPX-Pakete dann durch einen Router in PPP-Rahmen
verpackt.
Das Besondere an VPN-Verbindungen besteht nun darin, dass die normalerweise für die Übertragung fertigen Rahmen nochmals in das Ebene-3-Protokoll IP eingepackt werden.
Das resultierende IP-Paket fungiert praktisch wie ein Container und kann über jedes IP-Netz transportiert werden, da sein Inhalt für die Übertragungssysteme nicht von Bedeutung ist. Erst am entfernten Tunnel-Ende, dem Zielpunkt des transportierenden IP-Pakets, muss der Inhalt des Datenfeldes wieder als ein anderes, eingepacktes Protokoll erkannt,
entpackt und bearbeitet werden. In der Art des Verpackens und der Kommunikation der Tunnel-Endpunkte untereinander liegen die Unterschiede der
VPN-Protokolle.

## Slide 10
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Aufbau eines VPN
10 / 33
Notes: IP = Transportprotokoll
L2TP und PPTP = Tunnelprotokoll
PPP = Point-to-Point Protokoll = Verbindungsprotokoll
Beim Gateway (Tunnelbeginn) wird das ursprüngliche PPP-Paket in das Tunnelprotokoll und zusätzlich noch in das IP-Transportprotokoll eingepackt. Jetzt kann die Übertragung per Tunnel beginnen

## Slide 11
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Aufbau eines VPN
11 / 33
Tunneltypen
Freiwillige Tunnel
Ein Benutzer oder Clientcomputer kann eine VPN-Anforderung absetzen, um einen freiwilligen Tunnel zu erstellen
Erzwungene Tunnel
Ein VPN-fähiger Server für den DFÜ-Zugriff konfiguriert und erstellt einen erzwungenen Tunnel
Notes: Freiwillige Tunnel
:
In diesem Fall stellt der Computer des Benutzers einen Endpunkt dar und fungiert als
Tunnelclient.
Erzwungene Tunnel
:
Im Fall eines erzwungenen Tunnels stellt der Computer des Benutzers keinen Endpunkt dar. Tunnelendpunkt ist ein
anderes Medium - der RAS-Server. Er befindet sich zwischen dem Computer des Benutzers und dem Tunnelserver und fungiert als Tunnelclient.
Zurzeit scheint sich der freiwillige Tunnel als der beliebtere Tunneltyp herauszustellen. In den folgenden Abschnitten werden beide Tunneltypen
ausführlicher beschrieben.

## Slide 12
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Ausprägungen eines VPN Netzes
12 / 33
End – to – End:

## Slide 13
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Ausprägungen eines VPN Netzes
13 / 33
Site – to – Site:

## Slide 14
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Ausprägungen eines VPN Netzes
14 / 33
End – to – Site:

## Slide 15
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Ausprägungen eines VPN Netzes
15 / 33
Intranet VPN:
Erweiterung interner LANs
Extranet VPN:
Verbindung des internen Netzes mit den Netzen von Geschäftspartnern und Lieferanten

## Slide 16
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Ausprägungen eines VPN Netzes
16 / 33
Mischform:

## Slide 17
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Tunneling Protokolle
17 / 33
PPTP:
Erweiterung des PPP- Protokolls
Gre- Header: enthält Informationen über das Paket und die Verschlüsselung
IP
PPTP
(GRE)
PPP
Daten

## Slide 18
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Tunneling Protokolle
18 / 33
TCP- Kontrollverbindung muss vor dem Tunnel aufgebaut werden

## Slide 19
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Tunneling Protokolle
19 / 33
Nachteile:
Windows als Home Gateway erforderlich
feste IP- Adressen werden benötigt
nur ein Tunnel möglich
Vorteil:
im Lieferumfang von Windows enthalten

## Slide 20
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Tunneling Protokolle
20 / 33
L2F:
Einwahl bei einem ISP notwendig
Tunnel existiert nur zwischen ISP und dem Firmengateway

## Slide 21
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Tunneling Protokolle
21 / 33
mehrere Tunnel und logische Kanäle möglich
L2F- Header: Multiplex- ID, Client- ID
IP
L2F
PPP
Daten

## Slide 22
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Tunneling Protokolle
22 / 33
L2TP:
vereint Vorteile von PPTP und L2F
L2TP- Header: Tunnel- ID, Session- ID
Kontrollverbindung innerhalb des Tunnels
IP
L2TP
PPP
Daten

## Slide 23
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
IPSec
23 / 33
Bedeutung von IPSec
Standardisiert bei der IEFT
Schicht 3 – Protokoll
Schutz jeglichen IP-Datenverkehrs (TCP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, SNMP, Telnet, usw.)

## Slide 24
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
IPSec
24 / 33
Verschlüsselung & Authentifizierung
Der Zweck einer Verschlüsselung liegt darin, nur einem ausgewählten Personenkreis Zugang zu den Informationen zu ermöglichen. Dabei sollen andere Leute, die den Schlüssel nicht haben, mit den ihnen vorliegenden verschlüsselten Informationen nichts anfangen können.

## Slide 25
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
IPSec
25 / 33
AH & ESP
AH (Authentication Header)
Authentifizierung des Absenders und der Daten
ESP (Encapsulation Security Payload)
Verschlüsselung schützt vor „Mitlesen“

## Slide 26
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
IPSec
26 / 33
Transportmodus
AH-Paket
ESP-Paket

## Slide 27
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
IPSec
27 / 33
Tunnelmodus
AH-Paket
ESP-Paket

## Slide 28
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Allgemeine Erläuterung
28 / 33
Firewalls schützen Netzwerke vor Zugriffen von außen
Kontrolle der Zugriffe auf die internen Ressourcen anhand von IP-Adressen
Sicherung von VPN Verbindungen mit hoher Bandbreite, ➔ VPN Systeme mit Hardwareverschlüsselungsunterstützung
Firewall-Kompatibilität eines VPN Systems ist ein komplexes Problem
3 Möglichkeiten (hinter, vor, auf)

## Slide 29
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
VPN Gateway außerhalb der Firewall
29 / 33

## Slide 30
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
VPN Gateway innerhalb der Firewall
30 / 33

## Slide 31
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
VPN Gateway auf der Firewall
31 / 33
Viele Firmen regeln ihren Datenverkehr über eine Firewall ab
Aktivierung durch eine zusätzliche Software, ➔ Softwarelösung
Konfiguration durch das Management der Firewall, am Netzwerk sind normalerweise keine Änderungen notwendig
Evt. Bandbreiten-Probleme können durch Zusatzkarten für den Prozessor beseitigt werden

## Slide 32
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Fazit
32 / 33
Vermarktet wird VPN als sichere und kostengünstige Lösung
Kostenersparnis kann erst durch einen Vergleich ermittelt werden, ➔ hängt vom Betrieb ab
Es besteht immer die Gefahr von Attacken, ➔ Verschlüsselung ist also sehr wichtig

## Slide 33
Agenda:
Was ist ein VPN?
Aufbau eines VPN
Ausprägungen eines VPN Netzes
Tunneling Protokolle
IPSec
VPN in Verbindung mit einer Firewall
Fazit
Fazit
33 / 33
Sorgfältige Produktauswahl und gutes Testen ist Pflicht
VPN wird sich durchsetzen ➔ IPSec ist auf dem Vormarsch