## Slide 1: Subnetting – einfach!
Die Grundlagen werden
im Folgenden noch einmal behandelt.
Wir wissen, dass dies zum Teil Geschichte ist.

## Slide 2: Die Klassen und deren „Standardsubnetzmasken SSM“
Es gibt 5 Klassen: A, B, C, D, E wovon die Klassen A-C nur für
die Öffentlichkeit bestimmt sind!
Klasse A hat den IP-Adressen Bereich:
0. 0. 0. 0 - 127.255.255.255 (SSM: 255.0.0.0)
Klasse B hat den IP-Adressen Bereich:
128. 0. 0. 0 - 191.255.255.255 (SSM: 255.255.0.0)
Klasse C hat den IP-Adressen Bereich:
192. 0. 0. 0 - 223.255.255.255 (SSM: 255.255.255.0)
Klasse D ist für Multicasting E ist für Forschung und Militär reserviert!
(SSM für beide Klassen: 255.255.255.0)

## Slide 3: Warum Subnetze?
Mehr Sicherheit, da Subnetze sich untereinander nicht sehen können.
Mehr Ordnung und Übersicht in der Fa. durch Aufspaltung von vielen Hostadressen in einem großen Subnetz in mehrere Subnetze mit weniger Hostadressen.
Erleichterung bei der Administration (z.B. beim Hinzufügen von IPs, bzw. Hosts für bestimmte Bereiche).
Verkleinerung der Broadcastdomain, damit wird unnötiger „Traffic“ reduziert.

## Slide 4: Warum Subnetze? Zusammenfassung: Das Mehr und Weniger durch Subnetze
mehr Sicherheit
mehr Ordnung und Übersicht
mehr Erleichterung bei der Administration
weniger Traffic

## Slide 5: Was sind „Subnetze“?
Subnetze entstehen durch die logischen UND-Verknüpfungen von IP-Adressen und zugehörigen veränderten Subnetzmasken
Diese Verknüpfung wird immer auf Schicht 3 gemacht, wenn Daten ins Netz gesendet werden.
Bsp.1: Ein Rechner hat die IP 130.130.0.1 und die Subnetzmaske (SM) 255.255.252.0
So gehört er durch die Verknüpfung zum „Subnetz“-Netz 130.130.0.0
Bsp.2: Ein Rechner mit der IP 130.130.15.1 und der gleichen SM 255.255.252.0 siehe vorher
gehört aber zum Netz 130.130.12.0

## Slide 6: Was wurde verändert?
IP 130.130.0.1 und IP 130.130.15.1
sind normale IP-Adressen 
gehören zur Klasse:
folglich hätten sie die Default oder Standard-Subnetzmaske (SSM):
255.255.0.0 Binär dargestellt:
11111111.11111111.00000000.00000000
daraus wurde aber
255.255.252.0 gemacht. Binär betrachtet:
11111111.11111111.11111100.00000000
wurden also 6 Nullen in Einsen umgewandelt
B

## Slide 7: Die Ausgangslage nochmal übersichtlicher
IP 130.130.0.1 UND-verknüpft mit SM 255.255.252.0 gehört jetzt zum Netz
130.130.0.0
IP 130.130.15.1 UND-verknüpft mit SM 255.255.252.0 gehört jetzt zum Netz
130.130.12.0

## Slide 8: Wie funktioniert das?
IP 130.130.0.1 und SM 255.255.252.0 werden binär dargestellt
130 . 130 . 0 . 1
10000010.10000010.00000000.00000001
128 + 2 .128 + 2 . 0 . 1
255 . 255 . 252 . 0
11111111.11111111.11111100.00000000
128
= 252
+ 64
+ 32
+ 16
+ 8
+ 4

## Slide 9: Die UND-Verknüpfung logisch und heisst mal!
Aus 1 * 1 wird 1
Aus 0*1, 1*0 oder 0*0 wird 0
1
0
000010.10000010.00000000.00000000
10000010.10000010.00000000.00000001
+
11111111.11111111.11111100.00000000
=
usw.
Ergibt dezimal
130 . 130 . 0 . 0
130 . 130 . 0 . 1
255 . 255 . 252 . 0

## Slide 10: Das Ganze mit Beispiel 2
130 . 130 . 15 . 1
=
10000010.10000010.00001111.00000001
+
255 . 255 . 252 . 0
+
11111111.11111111.11111100.00000000
10000010.10000010.00001100.00000000
=
dezimal
130 . 130 . 12 . 0
Die SubnetzMASKE hat sich also hier darübergelegt!!!
Verändert hat die Verknüpfung mit der SM aber nur!!!

## Slide 11: Was hat das für Folgen?
Pingt man jetzt von der Adresse 130.130.0.1 mit der SM 255.255.252.0 nach der Adresse 130.130.15.1 mit der gleichen SM, so bewirkt diese Subnetzmaske, dass sich die IP‘s in verschiedenen Netzen befinden und deshalb nicht erreichbar sind!
Neben der Sicherheit ein weiterer Vorteil: Weniger Traffic im jeweiligen Netz durch weniger ARP-Anfragen!
Durch Subnetzmasken wird der Netzanteil und der Hostanteil in der IP verschoben!

## Slide 12: Was hat das für Folgen?
Pingt man jetzt von der Adresse 130.130.0.1 mit der SM 255.255.252.0 nach der Adresse 130.130.15.1 mit der gleichen SM, so bewirkt diese Subnetzmaske, dass sich die IP‘s in verschiedenen Netzen befinden und deshalb nicht erreichbar sind!
Neben der Sicherheit ein weiterer Vorteil: Weniger Traffic im jeweiligen Netz durch weniger ARP-Anfragen!
Durch Subnetzmasken wird der Netzanteil und der Hostanteil in der IP verschoben!

## Slide 13: Wie teilt die SM die IP in Netzwerkanteil und Hostanteil auf?
Unser Beispiel:
130 . 130 . 0 . 1
10000010.10000010.00000000.00000000
255 . 255 . 252 . 0
11111111.11111111.11111100.00000000
Die Anzahl der Einsen in der SM bestimmt den Netzanteil in der IP-Adresse!
↑ Hier ist der Netzanteil also 22 Bit groß! ↑
Der Hostanteil besteht dann folglich aus 10 Bits!

## Slide 14: Was lässt sich durch den veränderten Hostanteil bestimmen?
Unser Beispiel bezogen auf die Subnetze:
130 . 130 . 0 . 0
10000010.10000010.00000000.00000000
255 . 255 . 252 . 0
11111111.11111111.11111100.00000000
Die Nullen, welche zu Einsen werden ergeben die Möglichkeiten an Subnetzen, hier 26 = 64 mögliche Subnetze!
2.2.2.2.2.2

## Slide 15: Was lässt sich durch den veränderten Netzwerkanteil bestimmen?
Unser Beispiel bezogen auf die Hosts:
130 . 130 . 0 . 0
10000010.10000010.00000000.00000000
255 . 255 . 252 . 0
11111111.11111111.11111100.00000000
Die Nullen im Hostanteil geben die möglichen, für Clients zu vergebenden IP-Adressen an, hier 210-2 = 1022 mögliche IP-Adressen!
2.2 .2.2.2.2.2.2.2.2

## Slide 16: Was lässt sich durch den veränderten Netzwerkanteil und den veränderten Hostanteil noch bestimmen?
Unser Beispiel bezogen auf die Hosts:
130 . 130 . 0 . 0
10000010.10000010.00000000.00000000
255 . 255 . 252 . 0
11111111.11111111.11111100.00000000
Die Nullen im Hostanteil geben die möglichen, für Clients zu vergebenden IP-Adressen an, hier 210-2 = 1022 mögliche IP-Adressen!
2.2 .2.2.2.2.2.2.2.2

## Slide 17: Für diesen Anteil gibt es auch eine andere Schreibweise!
130 . 130 . 0 . 0/22
Bedeutet die Subnetzmaske hat links 22 Einsen und rechts folglich 10 Nullen!
Der Netzanteil hat 22 Bits, der Hostanteil hat 10 Bits!
ODER anders gesagt

## Slide 18: Zurück zur Vorgehensweise bei Subnetting-Aufgaben
Es sind Vorkenntnisse zu den IP-Klassen bzw. zur Suffixschreibweise notwendig! (Slash-Notierung)

## Slide 19: Die Klassen und deren „Standardsubnetzmasken SSM“
Es gibt 5 Klassen: A, B, C, D, E wovon die Klassen A-C nur für die Öffentlichkeit bestimmt sind!
Klasse A hat den IP-Adressen Bereich:
0. 0. 0. 0 - 127.255.255.255 (SSM: 255.0.0.0)
Klasse B hat den IP-Adressen Bereich:
128. 0. 0. 0 - 191.255.255.255 (SSM: 255.255.0.0)
Klasse C hat den IP-Adressen Bereich:
192. 0. 0. 0 - 223.255.255.255 (SSM: 255.255.255.0)
Klasse D ist für Multicasting E ist für Forschung und Militär reserviert!
/8
SUFFIXSCHREIBWEISE
/16
/24

## Slide 20: Eine Aufgabe:
Gegeben 172.100.0.0/16
1. Schritt:
Bestimmung der gegebenen Subnetzmaske!
Hier: 255.255.0.0
Gesucht: Subnetze mit 126 möglichen Hostadressen

## Slide 21: Weiter in der Aufgabe:
2. Schritt:
Darstellen der gegebenen Subnetzmaske in binärer Schreibweise mit Bestimmung des neuen Hostanteils.
11111111.11111111.00000000.00000000
2.2.2.2.2.2.2
Die Nullen, welche Nullen bleiben, ergeben die Möglichkeiten an IP-Adressen, hier 27-2 = 126 mögliche IP-Adressen, heißt der Rest der Subnetzmaske wird auf 1 gesetzt!
11111111.11111111.11111111.10000000
Die neue Subnetzmaske lautet also:
255.255.255.128

## Slide 22: Weiter in der Aufgabe:
3. Schritt: Ermitteln der Anzahl der verwendbaren Subnetze
2.2.2.2.2.2.2.2 .2
Aus der Anzahl der veränderten Bits lässt sich die Anzahl der möglichen Subnetze errechnen. Hier 29 = 512 verwendbare Subnetze!
11111111.11111111.11111111.10000000
Veränderter Netzwerkanteil, bzw. „ausgeliehene Bits“ von der alten Subnetzmaske!

## Slide 23: Weiter in der Aufgabe:
4. Schritt: Ermitteln der Netzwerkbereiche, bzw. der Grenzen der neuen Netze.
Wir wissen, dass ausgehend vom Grundnetz pro neuem Netz 128 Adressen zur Verfügung stehen
Daraus ergibt sich der erste Netzwerkbereich
172 . 100 . 0 . 0
172 . 100 . 0 . 127
bis
Dazwischen liegen 126 Hostadressen wie gefordert!

## Slide 24: Weiter in der Aufgabe:
5. Schritt: Die neuen Netze.
2. Subnetz
172 . 100 . 0 . 128
172 . 100 . 0 . 255
bis
3. Subnetz
172 . 100 . 1 . 0
bis
172 . 100 . 1 . 127
4. Subnetz
172 . 100 . 1 . 128
bis
172 . 100 . 1 . 255
usw.

## Slide 25: Weitere Aufgaben:
6. Schritt: Ermitteln bestimmter IP-Adressen in irgendwelchen neuen Netzen!
Es wird z.B. nach der 128. IP Adresse gefragt, die vergeben werden kann!
Lösung:
172 . 100 . 0 . 130
Oder: Ermitteln Sie die Broadcastadresse des 5. Subnetzes!
Lösung:
172 . 100 . 2 . 127
Practice, Practice, Practice, ….!!!!

## Slide 26: Ermitteln eines Broadcasts:
Z.B.: Für die Adresse 172.100.2.5 (vorige Aufgabe)
1. Schritt man invertiert die zugehörige Subnetzmaske:
255 . 255 . 255 . 128
11111111.11111111.11111111.10000000
00000000.00000000.00000000.01111111
wird invertiert zu

## Slide 27: Ermitteln eines Broadcasts:
2. Schritt man verknüpft die invertierte Subnetzmaske mit einer Bool‘schen „Oder“-Operation mit der IP-Adresse:
„Oder“ heißt: Aus 0+0 wird 0, aus 1+0 wird 1; aus 0+1 wird 1 und aus 1+1 wird 1
00000000.00000000.00000000.01111111
Oder-Verknüpfung mit
10101100.01100100.00000010.00000101
ergibt
10101100.01100100.00000010.01111111
Der Broadcast für die IP 172.100.2.5 lautet also:
172 . 100 . 2 . 127