## Slide 1: Netzwerk Switch

## Slide 2
1. Einleitung: Grundlagen von Netzwerk-Switches
Ein Switch ist ein zentrales Gerät in einem Computernetzwerk, das Datenpakete zwischen Geräten wie Computern, Servern und Druckern weiterleitet. Switches arbeiten auf der Schicht 2 des OSI-Modells (Data Link Layer), basierend auf MAC-Adressen. Im Vergleich zu Hubs, die Daten an alle Geräte weiterleiten, sendet ein Switch Daten nur an das Zielgerät, was die Netzwerkleistung verbessert.

## Slide 3
2. Funktionsweise von Switches
Switches arbeiten, indem sie eingehende Datenpakete empfangen und deren Ziel anhand der MAC-Adresse bestimmen. Sie erstellen eine MAC-Adresstabelle, um die physikalischen Adressen der Geräte im Netzwerk zu verfolgen und so eine effiziente Datenweiterleitung sicherzustellen. Switches minimieren Kollisionen und verbessern die Bandbreitennutzung, indem sie jedem Datenstrom einen eigenen Pfad zuweisen.

## Slide 4
3. Typen von Switches: Unmanaged vs. Managed
Es gibt zwei Haupttypen von Switches: Unmanaged und Managed Switches. Unmanaged Switches erfordern keine Konfiguration und sind einfach zu installieren. Managed Switches bieten hingegen erweiterte Funktionen wie VLANs, QoS (Quality of Service) und Netzwerksicherheit. Sie erfordern jedoch eine manuelle Konfiguration und Verwaltung.

## Slide 5
4. Layer-2- und Layer-3-Switches
Layer-2-Switches arbeiten nur auf der Data Link Layer und leiten Daten basierend auf MAC-Adressen weiter. Layer-3-Switches hingegen arbeiten auch auf der Netzwerk-Schicht und können Daten basierend auf IP-Adressen weiterleiten. Layer-3-Switches bieten Routing-Funktionen, wodurch sie häufig als Switch-Router-Kombinationen verwendet werden.

## Slide 6
5. Switching-Methoden: Store-and-Forward vs. Cut-Through
Es gibt zwei Hauptmethoden der Datenweiterleitung bei Switches: Store-and-Forward und Cut-Through. Store-and-Forward speichert das gesamte Datenpaket, prüft es auf Fehler und leitet es dann weiter. Cut-Through leitet das Paket sofort nach Erkennen der Zieladresse weiter, was schneller, aber weniger fehlerfrei ist.

## Slide 7
6. VLAN (Virtual Local Area Network)
Ein VLAN ermöglicht es, ein physisches Netzwerk in mehrere logische Netzwerke zu unterteilen. Dies verbessert die Netzwerksicherheit und -segmentierung. Managed Switches unterstützen VLANs und ermöglichen es, verschiedene Netzwerksegmente effizient zu trennen, ohne zusätzliche Hardware zu benötigen.

## Slide 8
7. PoE (Power over Ethernet)
PoE ermöglicht es einem Switch, sowohl Daten als auch elektrische Energie über dasselbe Ethernet-Kabel zu übertragen. Dies ist besonders nützlich für Geräte wie IP-Kameras, VoIP-Telefone und Access Points, die über das Netzwerk mit Strom versorgt werden können, ohne dass eine zusätzliche Stromquelle erforderlich ist.

## Slide 9
8. QoS (Quality of Service)
QoS ist eine Funktion, die von Managed Switches angeboten wird, um den Netzwerkverkehr zu priorisieren. Dies ist besonders wichtig in Netzwerken, die zeitkritische Anwendungen wie VoIP oder Video-Streaming unterstützen. QoS sorgt dafür, dass wichtige Datenpakete bevorzugt behandelt werden, um die Dienstqualität zu verbessern.

## Slide 10
9. Link Aggregation
Link Aggregation, auch als Port Trunking bekannt, ermöglicht es, mehrere physische Netzwerkverbindungen zu bündeln, um die Bandbreite zu erhöhen und die Redundanz zu verbessern. Dies ist besonders nützlich in Netzwerken mit hohen Anforderungen an die Datenübertragung.

## Slide 11
10. Spanning Tree Protocol (STP)
Das Spanning Tree Protocol verhindert Schleifen im Netzwerk, die entstehen können, wenn mehrere Switches über redundante Verbindungen miteinander verbunden sind. STP sorgt dafür, dass nur eine aktive Pfadverbindung verwendet wird, während die anderen als Backup dienen.

## Slide 12
11. Switch-Sicherheit: MAC-Address Filtering und Port Security
Switches können zur Verbesserung der Netzwerksicherheit eingesetzt werden, indem Funktionen wie MAC-Address Filtering und Port Security verwendet werden. Diese Funktionen beschränken den Zugriff auf das Netzwerk basierend auf der physikalischen Adresse eines Geräts.

## Slide 13
12. Redundanz und Hochverfügbarkeit
Netzwerkredundanz ist entscheidend für Hochverfügbarkeitsnetzwerke. Durch den Einsatz redundanter Switches und Verbindungen kann ein Netzwerk Ausfälle minimieren und die Betriebszeit maximieren. Mechanismen wie STP und Link Aggregation spielen hierbei eine Schlüsselrolle.

## Slide 14
13. Switches in Rechenzentren
In Rechenzentren werden hochleistungsfähige Switches eingesetzt, die für die schnelle Datenweiterleitung und den reibungslosen Betrieb kritischer Anwendungen entscheidend sind. Hierbei spielen Funktionen wie hohe Bandbreitenunterstützung, Virtualisierung und Layer-3-Funktionalität eine zentrale Rolle.

## Slide 15
14. Switch Virtualization (Virtual Chassis, Stacking)
Switches können virtualisiert werden, um als ein einziges logisches Gerät zu agieren. Dies geschieht durch Technologien wie Virtual Chassis oder Switch Stacking, bei denen mehrere physische Switches zu einer Einheit verbunden werden. Dies erleichtert die Verwaltung und verbessert die Skalierbarkeit.

## Slide 16
15. Fazit und Ausblick
Switches sind unverzichtbare Komponenten moderner Netzwerke. Die Entwicklung geht in Richtung höherer Bandbreiten, besserer Sicherheitsmechanismen und erweiterter Virtualisierungs- und Management-Funktionen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Technologien und IoT-Geräten wird die Rolle von Switches weiter an Bedeutung gewinnen.